## Slide 1
BÀI 16
Maker Line Sensor

## Slide 2
Hello zoom:bit
zoom:bit là một bộ kit xe robot thông minh. Bạn có thể lập trình điều khiển mọi thứ mà nó hỗ trợ như chạy các hướng, bật đèn, nháy Led nhiều màu, xoay đầu, chạy theo lộ trình, nhận biết vật cản...
zoom:bit là gì

## Slide 3
16.1 Cảm biến Makeline
Bo mạch chứa cảm biến dò đường MakeLine được gắn mặt dưới phía trước của robot xe zoom:bit
Kết nối dây điều khiển
Gắn vào mặt dưới của xe

## Slide 4
16.1 Cảm biến Makeline
1
2
5 cảm biến IR, nó có thể dò đường có chiều rộng từ 13mm đến 30mm
Thông tin chi tiết về cấu trúc của bo mạch MakeLine
1
2
Nút nhấn CALIBRATE để kích hoạt chế độ nhận diện đường đi
Công tắc chuyển chế độ nhận diện đường đi là màu ĐEN hay TRẮNG

## Slide 5
16.2 Cách sử dụng Cảm biến MakeLine
Cũng giống như các thành phần khác, bo mạch chứa cảm biến Makeline được kết nối với bo mạch reka:bit để truyền tín hiệu giá trị cảm biến đo được lên cho micro:bit xử lý
Dựa vào kết quả cảm biến thu được chúng ta có thể cho xe chạy theo một đường màu đen như hình trên

## Slide 6
16.2 Cách sử dụng Cảm biến MakeLine
Tín hiệu cảm biến
Giá trị
nhận được
Hành động tương ứng
Xe đi thẳng theo vạch Đen
Xe đi rẻ trái một chút để bám theo vạch Đen
Xe đi rẻ phải một chút để bám theo vạch Đen
Xe đi rẻ trái góc rộng hơn để bám vạch Đen
Xe đi rẻ phải góc rộng hơn để bám vạch Đen

## Slide 7
Trong MakeCode --> Chọn khối Extentions -> Sau đó tìm kiếm với từ khóa zoom:bit. Bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới đây
16.2 Cách sử dụng Cảm biến MakeLine
Cài đặt Extentions

## Slide 8
Click chọn extention zoombit, đợi một lúc chương trình cài đặt
Cài xong bạn sẽ thấy nó có thêm 2 khối như hình bên.
Lưu ý: cài đặt này chỉ có hiệu lực trong phạm vi một project
2 khối này sẽ chứa các block để giúp cho chúng ta tương tác đến tất cả thành phần có trên zoom:bit và reka:bit
Cài đặt Extentions
16.2 Cách sử dụng Cảm biến MakeLine

## Slide 9
Nếu là center thì cho xe chạy thẳng
Thao tác với Makcode
Nếu là left thì cho xe rẻ trái bằng block như hình bên
Tương tự cho far left và far right
Block line detected on center nằm trong nhóm ZOOM:BIT. Các bạn dùng if else để kiểm tra giá trị mà cảm biến thu được
Nếu là rigth thì cho xe rẻ phải bằng block như hình bên
16.2 Cách sử dụng Cảm biến MakeLine

## Slide 10
Block set motors speed left 0 right 100 chúng ta đã học ở bài DC Motors. Cho phép chúng ta điều chỉnh tốc độ động cơ các bên tương ứng để rẻ trái hay phải một góc độ theo ý muốn
16.2 Cách sử dụng Cảm biến MakeLine
Lưu ý quan trọng
!
Các bạn có thể thử nghiệm điều chỉnh tốc độ mỗi động cơ làm sao để khi nó rẻ một góc bao nhiêu đó thì bám được vào vạch đen của đường đi là thành công
Zoom:bit không tự động đi theo đường màu đen mà các bạn phải lập trình cho nó đi theo.

## Slide 11
16.4 Hoạt động học viên
Giải đua công xe thức 1
Các bạn sẽ chia đội ra đi thi đấu với thể lệ giải đua như sau:
Sau 20 phút đội nào chưa lập trình xong thì LOẠI, cá đội còn lại thi đấu
Các đội có 20 phút để lập trình và Chạy thử nghiệm bám đường vạch ĐEN
Mỗi Đội chạy 2 vòng, đội nào về đích với thời gian nhanh hơn thì đội đó THẮNG

## Slide 12
16.4 Hoạt động học viên
Sa hình cung đường đua

## Slide 13
16.4 Hoạt động học viên
Chỉ dẫn
Theo lý thuyết trên thì tất cả các đội đều có cách lập trình như nhau.
Muốn cho xe chạy nhanh thì các bạn cần thay đổi tốc độ động cơ
Nhưng khi tăng tốc độ thì xe khó mà kiểm soát được khi cần rẻ trái / phải nên các bạn lưu ý điều chỉnh một tốc độ hợp lý để có chiến thuật về đích nhanh